## Slide 1
Robot’s Concept
今シーズン、私たちは「確実に動き、勝つことができるロボット」をテーマに掲げ、センサー技術・構造設計・駆動性能のすべてを徹底的に見直しました。視覚センサーにはOpen MVカメラと全方位ミラーを組み合わせることで、わずか1つのカメラでコート全体を360度視認可能としました。ボール検知には、赤外線センサーを円形に16個配置したシステムを採用し、より正確な角度検知を実現しています。
特にIRシステムでは、従来のマイコンのピン数制限をマルチプレクサの導入によって解消し、柔軟かつ拡張性の高いセンサーネットワークを構築しました。攻撃性能にも大幅な強化を加えています。新たに設計したキッカーと、3Dプリンターによって制作されたボール形状にフィットする捕捉ゾーンにより、キック時の不発を減少。これにより、シュートの安定性と威力が飛躍的に向上し、前方への安定したボール送り出しを実現。「確実に得点できるロボット」としての性能を確立しました。駆動系にはDIGILENT IG22 1/19モーターを採用し、制御性・パワー・コストのバランスを最適化。さらに、1層構造から進化した2層オムニホイールにより、高精度な回転性能とスムーズな移動を両立。小さな旋回半径と滑らかな方向転換は、戦術的な動きを可能にする大きな武器となっています。試合中の視認性と保守性にもこだわりました。搭載されたLCDモニターにより、センサーデータをリアルタイムで表示可能となり、現場での迅速なトラブル対応や戦術修正をサポート。PC接続の手間を省き、現場対応力を大幅に向上させています。制御基板にはTeensy 4.0を採用し、高速な通信と豊富なI/O拡張性を確保。加えて、フラットケーブル・LED・ノイズ抑制を意識した配線設計など、実戦における整備性と安定性も重視しています。
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
A
B
Robo.1
Multiplexer
＞ピンを増やす
ことが可能
Analog
Analog
11.1V
昨シーズンに使用していたロボットのモーターは6V駆動だったため、
スピードがあまり出ないという問題がありました。そこで、もっと速くて
効率的なモーターを探すことにしました。できるだけ費用を抑えつつ、
12V駆動のモーターを選びました。
その結果、以下のモーターが挙がりました。
・秋月モーター（DIGILENT IG22 1/19）
（約3000円）2024年6月
このモーターは、私たちが求めていた性能を持っており、
良い選択だと思いました。しかし、このモーターを採用したことで
速度は上がったものの、ラインアウトの回数が増えるという問題が
発生しました。そこで、速度が速くてもラインアウトしてしまっては
意味がありません。以前はラインアウトを防ぐためにモーターの回転数を
落としていましたが、そのままでは加速し続けてしまう問題がありました。
この問題を解決するために、BNO055を使用して機体の速度を測定し、ライン付近ではロボットの速度を
下げることでラインアウトを防ぎ、コートの中心では最高速度を出せるようにすることを考えました。
実験環境
検証１、検証２の実験は、コートの端から端までを走らせ、記録タイマーを用いて実験しました。
（写真1,2参照）
「加速度制御」
速度の基準を設定し、得られた速度が
基準を下回る場合はモーターの回転数を上げ、
逆に基準を上回る場合はモーター回転数を
下げるように調整します。この方法を
「加速度制御」と呼びます。（図１参照）
私たちは、この方法が機能し、ラインアウトを
防げるかを確認するために、次の検証しました。
検証１：速度制御との違いを探る
加速度制御が正常に動作しているかを確認するために、加速度制御を使用して制御している場合と加速度制御をしていない場合を実験しました。
その後、速度（v：cm/s）と時間（t：秒）の関係をグラフにして比較しました。
結果：
グラフから加速度制御をしている場合は、してない場合に比べて速度80cm/sで一定になっていることが分かります。
Method / Production / Design
Munako Aegis
Soccer LWL
League
JAPAN
Munakata High School
Team Name
Our School
Region
Abstract
Maiki Kimura
Umi Fujita
Yuta Kurisaki
Koki Suehiro
Team Member
機体、回路設計担当
ゴールキーパープログラム担当
Software
Hardware
アタッカー機プログラム担当
Team X
Team GitHub
検証2：加速度制御の有無による減速特性の比較
加速度制御を使ってロボットを目標速度まで加速させた後、その速度を下げて減速させる場合と
加速度制御を使わずに一定時間走行させた後、モーターの値を下げて速度を減速させる場合について
どうなるかを調べる。その後、速度（v：cm/s）と時間（t：秒）の関係をグラフにして比較しました。
結果：
グラフから、加速度制御なしの場合、速度は上がり続けているのがわかります。
一方、加速度制御を使用した場合、速度は120cm/sで一定になり、速度を落とす際には制御ありの方が
制御なしよりも急激に減速することがわかりました。
この結果から、加速度制御を行うと速度が一定になり、速やかに減速できることが確認できました。
（グラフ2参照）
検証3：ライン踏み時の速度最適化
制御をおこなった状態で、ラインを踏んだ際にブレーキをかけるプログラムを
作成しました。ラインを踏んだ際に、ラインアウトせずに壁に当たらない
最高速度を見つけることを目指しました。
結果から、速度の基準600がラインアウトをせず、最適な最高速度であることが
わかりました。この速度をライン付近での最高速度として設定し、
それ以外の場所では速度を出すロボットを使用することにしました。（表1参照）
まとめ：
検証1より、加速度制御なしは、速度が上がり続けているのに対し、
加速度制御ありは、最終的に速度が一定になっている。
検証２より、加速度ありの方が、なしよりも減速が速い。
検証３より、以前までは、ラインからでないモーターの回転数を調整していたが、
ラインから出ない最高速度を発見できた。
ラインアウトしない速度比較
検証１
検証2
検証3
▷写真１
▷写真２
▷図１
Sponsor
回路設計、メディア担当
Data / Results / Discussion
Main Controller
:Teensy 4.0
＞モータの制御や
センサ処理に利用
処理速度が速い
Sub
Controller
:Seeeduino XIAO
＞小さくてピンの数も多い
Multiplexer
＞ピンを増やす
ことが可能
Ball sensors
:TSSP58038× 16
Solenoid
:CB1037 x 1
Motor
:DIGILENTIG22 1/19
＞12v駆動で安くて速く、
繊細な動きが可能
X 4
Motor Driver
DAISEN DSR-1202
IC:VNH2SP30 x 4
・0.3V ~ 16.0V
・15~30A
Battery
:Kypon
1300mAh/ 3s /11.1V
Gyro Sensor
:AE-BNO055-BO
＞予備としてL3GD20H
と交換可能な基板作成
Kicker System
:XL6009
Vision System
＞ゴールの角度、 コートの中心を検出
Omnidirectional Mirror
OpenMV H7
11.1V
PWM
11.1V
48V
5.0V
Serial
Serial
Analog
Serial
I2C
Serial
Voltage
Conversion Circuit
Using IC :
OKL-T/6-W12N-C
11.1V to 5.0V
Analog
Sub
Controller
:Seeeduino XIAO
＞小さくてピンの数も多い
Line Sensors
:NJI7502×16
Debug System
O-LED Display
：SSD1306
Tactile Switch x 3
Acceleration
私たち「Munako Aegis」は、日本の高校生4人で構成された、サッカーライトウェイト部門のチームです。
2023年シーズンから活動を開始し、日々ロボットに真剣に向き合いながら、互いに技術を高め合ってきました。
活動を始めた当初、メンバー全員に専門的な技術はありませんでした。しかし、毎日のように機体設計やプログラミング、回路製作に取り組み、試行錯誤を重ねながら、知識と経験を蓄積してきました。
初年度は予選大会を1位で通過し、ジャパンオープンへの出場を果たしましたが、本戦では64チーム中31位という悔しい結果となりました。
それでも諦めずに、私たちは努力を続け、翌年のジャパンオープンでは見事1位を獲得。さらに、ベストプレゼンテーション賞もいただくことができました。
ロボットの設計には主にAutodesk Fusionを使用し、回路設計にはKiCadを用いています。製作には3DプリンターやCNCフライス盤を活用し、効率よく高精度なロボット開発を行っています。
プログラムは、マイコンにはC++を用いてVisual Studio Codeで記述し、カメラの制御にはMicroPythonを使い、OpenMV IDEで開発しています。
私たちのロボットは、軽量性と高い耐久性を兼ね備えるため、機体ボディにジェラルミンを採用しています。バッテリーボックスやサイドカバーなどの外装部品は、3Dプリンターを活用して自作することで、
設計の柔軟性を実現しました。基板については、スポンサーであるJLCPCB様に高精度な製作を依頼し、安定した回路構成を実現しています。
カメラシステムにはオムニディレクショナルミラーを採用し、塩化ビニールをヒートプレスすることでミラーを自作。これにより、カメラ1台で360度の視野を確保しつつ、コストを大幅に削減しています。
また、機体にはキッカー機構を搭載しており、長距離からのシュートにも対応可能です。
加えて、近年多くのチームが直面している「ラインアウト」の課題に対しては、速度制御を取り入れることで対応。ロボットが移動中にリアルタイムで速度を計測し、コートの位置に応じた最適な速度で走行することで、できるだけ速い速度でラインアウトの防止を図っています。それに加えて、オムニホイールには2重構造型を採用。二重構造にすることで、床面との接地面積を増やし、ブレーキ能力を向上させました。
ラインセンサのLEDには赤色を採用し、反応速度と精度を向上しました。これらの工夫によってライン周りを強化しています。
ボール検出には、少ないピン数でも複数の入力を処理できるようマルチプレクサを導入し、値のブレは移動平均処理により安定化させています。さらに、LCDモニターを搭載することで、PCに接続することなくリアルタイムで各種値を確認可能になりました。
世界大会を見据えた機体構成の見直しでは、これまで攻撃機とゴールキーパーで異なっていた機体形状を共通化。両者の長所を融合した共通機体を2台採用することで、試合中に役割を即座に切り替えることが可能となりました。さらに、すべてのセンサーや基板も共通化することで、部品管理の簡素化と保守性の向上、さらには高い互換性を実現しています。
私たちの活動は、Xで確認することができます。また、使用しているデータはすべてGitHubにあげています。
Robot’s Structure
01 Vision System
OpenMV H7は、単体のカメラとしては視野角が約180度に限られており、
ロボットが周囲の全方向を同時に把握するには不十分でした。
そこで私たちは、OpenMV H7にOmnidirectional Mirrorを組み合わせることで、
360度全方向の映像を取得できるシステムを構築しました。
Omnidirectional Mirrorとはポリ塩化ビニル（PVC）を熱して（ヒートプレス）
柔らかくして３Dプリンターで作った双極面に、押し付けることでパソコン上で
設計した理想の形に合わせることできます。
これをレンズの上に取り付けられた半球状の反射鏡で、全周囲の光を
カメラに反射させることで、1台のカメラで全方向の情報を取得することが可能になります。
この構成により、ロボットはカメラ一台で自身の周囲を常にモニタリングでき、ゴールの位置やコートの中心方向といった情報を、リアルタイムで取得・処理することが可能になりました。従来よりも少ないセンサ構成で、
より広範囲かつ効率的な環境認識が実現でき、ゴールPID制御やライン制御にも大きく貢献しています。
11.1V
02 Debug System
ロボットにLCDモニターを搭載することで、試合中でもセンサーからの
データをリアルタイムで分かるようになりました。
これにより、ロボットの状態や周囲の状況をその場で素早く把握でき、
戦術の即時変更やトラブルへの対応がより迅速かつ柔軟に行えます。
従来は、センサーデータを確認するためにロボットを一度停止させ、
パソコンと接続して確認する必要がありましたが、
LCDモニターの導入によりその手間が大幅に削減されました。
特に限られた試合時間の中で、現場での判断と対応速度が
求められる場面において、大きなアドバンテージとなっています。
また、現場でのデバッグやチューニング作業にも活用でき、開発効率の向上にも寄与しています。
単独
Omnidirectional Mirror
全方位カメラ
単独カメラ
03 IR Board
これまで私たちは、Seeduino XIAOの
ピン数の制限により、赤外線（IR）センサーを
8個までしか搭載できませんでした。
この構成では角度の検出は可能でしたが、
各センサー間の間隔が広いため、
検出精度が低く、誤差が生じるという課題が
ありました。そこで私たちは、この問題を
解決するためにマルチプレクサを導入しました。
この技術的工夫により、16個の赤外線センサーを
配置することが可能となりました。センサーの数が
倍増したことで、各センサー間の間隔が狭まり、
より高い角度精度で全方位の検知が可能となりました。
マルチプレクサの導入後
マルチプレクサの導入前
新捕捉ゾーン
before
after
07 Ball Capture Zone & solenoid
今シーズン、私たちのロボットには新たにキッカーが搭載されました。キッカーには（CB1037）１つ搭載しています。
このキッカーの性能を最大限に引き出すために、私たちはボールに対する威力を十分に伝えるための工夫を行いました。
特に重要だったのは、キック時にボールがしっかりと捕らえられるようにすることです。
このため、3Dプリンターを活用して、ボールの形状にぴったりとフィットする「ボール捕捉ゾーン」を製作しました。
これにより、ボールがキックされる際の摩擦や衝撃を最小限に抑え、ボールを確実に捕えることができるようになりました。この設計変更は、キックの成功率を大きく向上させることを目指したもので、従来の捕捉力の問題を解決し、ロボットの精度を大幅に改善しました。ボール捕捉ゾーンの形状を最適化することで、キックの力がボールにしっかりと伝わり、
より正確な角度でボールを飛ばすことが可能となり、試合での安定したパフォーマンスに貢献しています。
05 Motor & Omuni Wheel
今シーズンのロボットでは、駆動システムにおいて複数の重要な改良を行いました。
まず、DIGILENT IG22 1/19 という高精度なギアモーターを4基搭載することで、
より高いトルクと安定した動力性能を実現しています。これらは4CHモーターコントローラー（DSR1202）で制御しています。また、私たちのオムニホイールは前回よりも直径を大きくすることで、トルクを上げることができました。外側はできるだけ肉抜きすることで固定具の取り外しを簡単にすることができました。さらに、ロボットの走行安定性と制御性を向上させるため、オムニホイールの構造にも改良を加えました。従来の1層構造から2層構造へと変更することで、路面との接触がより均一になり、力の分散が最適化されました。これにより高い移動精度とスムーズな進行方向の変更が可能となりました。またオムニホイールの内側は３Dプリンターで製作した部品、外側はジェラルミンを組み合わせた構成になっています。これにより量産しやすく、壊れない設計にすることが可能になりました。2層オムニホイールを採用したことで、ロボットは複雑な動作や細かな制御が求められる場面でも、安定した走行性能を維持できるようになりました。狭いスペースでの動作や、俊敏な反応が必要な競技環境においても、その性能を十分に発揮します。これらの改良により、今シーズンのロボットは、高精度な動きと即応性を兼ね備えた柔軟かつ安定したパフォーマンスを提供できる設計となっています。
06 Line Sensor
今シーズンのロボットには、エンジェルラインとサイドラインを活用した、
より高度なライン検知システムが搭載されています。まず、ラインセンサーには、
前回よりも多くのLEDを搭載しました。これにより、ロボットの上下左右、
広範囲にわたってラインを正確に検知することが可能となりました。
センサーの読み取りにはSeeduino XIAOを使用していますが、ポート数の制限があるため、
当初は搭載可能なフォトトランジスターの数に限りがありました。
そこで、マルチプレクサを導入することで、搭載数の増加に成功しました。
このセンサーシステムは、特にゴールキーパー機において効果を発揮しています。
白線上を正確に追跡することが可能となり、プレー中も常に安定した動作が保たれます。
特筆すべき点は、広範囲を検知できるこのシステムが、
ロボットの動作精度と走行安定性を大幅に向上させていることです。
エンジェルラインは、コースの進行方向を判断する重要な役割を果たしています。これを確実に検知することで、ロボットは常に正しい軌道を維持することができます。一方で、サイドラインは、ロボットがコースから逸脱しないよう補正するための基準として機能しており、走行中の微調整をリアルタイムで可能にしています。
さらに、アタッカー機ではセンサーの配置を見直すことで、ロボット下部に存在していた「反応しない死角」を削減することに成功しました。これにより、全体のライン検知精度がさらに向上し、動作の一貫性と正確性も高まりました。
加えて、これまで使用していた光変調フォトICを、今シーズンからはフォトトランジスターに切り替えることで、性能を維持しつつ大幅なコスト削減も実現しています。
04 Main Board
メインボードには Teensy 4.0 を採用しており、
UART×4、デジタルピン×40、アナログピン×14と、
豊富なピン数を備えています。メイン基板の設計では、
ケーブルの本数を削減するためにフラットケーブルを使用しています。
また、配線設計には曲線を用いることでノイズの影響を低減しており、
信号の安定性とロボット全体の動作信頼性を高めています。
基板上には通電状態を目視で確認できるLEDを搭載しており、
人為的なミスの防止にも配慮しています。接続箇所を明記することで、
配線ミスの予防だけでなく、プログラミング作業の効率化にも貢献しています。
さらに、トグルスイッチを3個搭載することで、瞬時の戦術変更を可能にしています。
私たちのロボットには、2種類のジャイロセンサーを搭載しています。 これは、片方のセンサーが故障した際に、瞬時にもう一方へ切り替えられるようにするためです。このバックアップ設計により、競技中にセンサーが異常を起こした場合でも安定した動作を維持することができます。
05 Power Board & Kicker Board
以前は電源基板とキッカー基板を別々に製作していましたが、今シーズンからはこれらを一体化することで、スペースの節約と配線の簡略化を実現しました。これにより、ロボット内部の構造がよりコンパクトになり、組み立てや保守の効率も大幅に向上しています。
電源基板にはDCDCコンバータを採用し、各モジュールへ安定した電力を供給できるように設計しています。これにより、動作中の電圧変動を最小限に抑え、システム全体の安定性が向上しています。
また、キッカー回路には昇圧回路を組み込んでおり、**高電圧を必要とする瞬間的な動作（シュート）**にも確実に対応できる設計となっています。
配線を曲線
旧捕捉ゾーン
Team Activities
Smoothing Sensor Readings Using Moving Average
Sevaluation of Optimal LED Color for Line Sensors
08 Frame
私たちのロボットの土台となるフレームは、ジュラルミン（アルミ合金）を用いて製作しています。ジェラルミンは、航空機などにも使用されるほど強度が高く、それでいて非常に軽量な金属材料です。その特性を活かすことで、頑丈さと軽さを両立した設計が可能になりました。また、私たちはフレームの軽量化にも徹底的にこだわっています。必要な強度を維持しながら、不要な部分には肉抜き加工を行うことで、重量を削減しながらも強度を保つ構造を実現しました。
フレームの設計にはFusion 360を使用し、部活内にあるCNC加工機で実際に切削を行っています。これにより、設計と試作を短いサイクルで繰り返すことができ、最適なフレーム構造に仕上げることができました。
ボールセンサのアナログ値にはブレがありました。
このブレを減らすために、ボールセンサのアナログ値に対して移動平均を求めることにしました。ボールセンサから離れる方向にボールを転がし、その値の変化を調べました。移動平均のサンプル数を変更しながら、アナログ値のブレを調べ、最終的にサンプル数を10に設定しました。移動平均を使用しない場合と比較したものが右のグラフです。
グラフより移動平均を使うことで値が滑らかになっていることがわかります。この結果を踏まえ、ボールセンサだけでなく、ラインセンサのアナログ値にも移動平均を適用しました。
LINEセンサは、今まで白色LEDを使っていましたが、
本当に白色LEDは適しているのかという疑問があり実験をすることにしました。
実験には、光の色や明るさを調整できるフルカラーLEDを使用しています。
私たちはこれまで使っていた白色光と、赤、緑、青の光を使った場合の白線通過時のデータをグラフと表にまとめました。
図1を見ると、白色光を使った場合の最小値と最大値が他の色よりも高くなっていることがわかります。
ラインセンサでは最小値と最大値の差が大きい方が有利です。
図２から最小値と最大値の差が、赤と青は他の二色と比べて大きいことがわかります。
しかし、青色は禁止色のため使用することができません。
このことから、センサーに最も適した光源は「赤色」であることがわかりました。
色ごとの反応値の違い(図１)
各色の最大値と最小値の差(図１)
私たちのチームでは、板のフレームや部品の設計にAutodesk Fusionを使用しています。回路製作にはKiCadを使用しています。ロボットのプログラムはVisual Studioで組んでいます。
昨シーズンからロボカップ・ライトウェイトに参加し、今年で2年目になります。私たちのチームは、ほとんどのメンバーが高校生になってから競技を始めたため、
技術力も経験もほとんどありませんでした。しかし、限られた時間の中でメンバー全員が成長し、チーム全体の実力を高めて、世界優勝を目指せるように
チームの方針を考えました。今回は、その方針についてご紹介したいと思います。
Policy
Tool
チームの各メンバーが、 単独で単純なロボットを組み立てられる程度の
技術力を身につける。
１年目（前半）
単独でロボットを作った経験からチーム内で担当分けをし、
限られた時間の中で、
各メンバーが特化した
技術を習得する。
１年目（後半）
ジャパンオープンの反省を踏まえ、
実装したい機構について
話し合い、必要な技術を
考えた上で計画を立てる。 手順をしっかり踏みながら、 チーム全体の技術力を
向上させる。
2年目（前半）
2年目（後半）
世界大会に向けて
世界大会優勝
今までの試合経験からジャパンオープンで
勝つためにさらに
実装したい機構、
戦略について
話し合う。
目標
ジャパンオープンでの
経験を踏まえて、
世界大会に環境にも
適応するために
何をすればいいのか話し合う
チームの各メンバーが、 単独で単純なロボットを組み立てられる程度の
技術力を身につける。