## Slide 1
回路
写真
Main microcontroller・Teensy4.0
Sub microcontroller
・Seeeduino Xiao
Multiplexer
・HP4067
Ball sensor
・TSSP58038
5.0V
Analog
Serial
Analog
IR
Hardware

## Slide 2
Last Season
This Season
私たちは、ボールセンサを8個、円形に等間隔で配置しました。
しかし、赤外線ボールの位置によってボールセンサのアナログ値が
変化するため、誤差が生じていました。
そこで、この誤差を
減らすために、
センサの数を16個に増やし、間隔を狭めました。
Software

## Slide 3
Software

## Slide 4
Software
区間数を10に設定した場合と、
移動平均を使用しない場合で結果を比較しました。
このブレを減らすために、ボールセンサのアナログ値に対して移動平均を求めることにしました。
検証方法としては、ボールセンサから素早くボールを遠ざけ、その値の変化を調べました。
robot
ball

## Slide 5
Software
移動平均とは、一定の期間のデータの平均を取り、時間の経過とともにこの平均を順次更新していきます。

## Slide 6
Software
グラフを見ると、移動平均を使うことで、
値が明らかに滑らかになったことがわかりました。
この結果から、この移動平均をボールセンサに使用しています。

## Slide 7
Software
②
①
③
①移動平均の標本数
②カウント
③データの保存配列
←最初にfalseにする

## Slide 8
Software
①Stock_rotation_numberがstock_rotation_term（標本数）を上回ったら
＝ stock_dataのすべての場所に要素が入る
・ stock_rotation_numbeを0に戻す
・aveをtrueに変える
①
②
②stock_dataのstock_rotation_numberの数番目にdataを保存
stock_data
③

## Slide 9
Software
①
②
←数を一増やす

## Slide 10
現在保存されているもののみで平均をとる
Software

## Slide 11
①
保存されているものすべてで平均をとる
Software

## Slide 12
Software
for文で各センサの値を比べ一番反応しているセンサを見つけます。そして、そのセンサとその両隣のセンサのアナログ値を、それぞれX成分とY成分に分解し、成分ごとに加算し、atan2という関数を使いボールの角度を算出します。

## Slide 13
Software
また、加算後のX成分とY成分を用いて、三平方の定理により距離を算出します。
また、角度と距離をSeeeduino XIAOからTeensy 4.0へシリアル通信により送信します。

## Slide 14
Software
マルチプレクサのアナログ読み込み関数

## Slide 15
Software
ピン番号を配列に保存
初期値
角度計算に使用
0の隣の15,14も保存
15の隣の0,1も保存

## Slide 16
Software
一番反応しているアナログピンを見つける
IR_val…iピンのアナログ値
No1_val…IR_No1ピンのアナログ値
IR_No1…一番反応しているアナログピンの番号
IR_valとNo1_valを比べIR_valの値が低ければ
= IR_No1ピンよりiピンのほうがボールに近い
・No1_val に IR_val を保存
・IR_No1 に iを保存

## Slide 17
Software
No1_valが950より大きい
=ボールが見えてない
・IR_dir = 500(角度を500)
・IR_dis = 500(距離を500)
それ以外
＝ボールが見えている
もしIR_No1 = 1のとき
=1ピンが一番反応している
配列の要素
IR_No1 += 2
IR_pra1
IR_pra2
IR_minu1
IR_minu2

## Slide 18
Software

## Slide 19
Software

## Slide 20
Software